Какое оборудование необходимо для лицензиатов?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225 "Положение о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" одним  из лицензионных требований при осуществлении лицензируемой деятельности являются является  наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в том числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, соответствующих установленным требованиям и необходимых для выполнения работ и оказания услуг. Однако сам перечень  оборудования и инструмента приведен лишь в Методических рекомендациях по проведению проверки возможности выполнения лицензионных требований и условий соискателем лицензии (заявителем) на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, за подписью Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Г.Н. Кириллова от 14 июня 2007 года.

Предлагаем вашему вниманию примерный перечень оборудования лицензиата исходя из руководящих документов по пожарной безопасности.

Примерный перечень

оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств измерений, которые могут использоваться при осуществлении производства отдельно взятых работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

| Вид деятельности | Наименование | Руководящие документы | Измеряемые параметры /выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* | Соединение труб |
|  | Центратор | п.3.26 СНиП 3.05.04-85* | Центрирование и зажим труб при сварке |
|  | Опрессовочное устройство | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Испытание на прочность и герметичность водо- и газопроводов перекачивание жидкостей |
|  | Манометр кл. 1,5 | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Компрессорная установка | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Линейка | п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение длины и расстояний |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | - |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение температуры различных сред |
|  | Мегаомметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение сопротивлений |
|  | Вольтметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | измерение напряжения |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Дифференциальный манометр | п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Трубогиб | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Создание разряжения |
|  | Мерные банки 250*250*150мм | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Поддоны металлические |  | Предназначены для проверки равномерности орошения защищаемой площади |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр | п.12.43, 12.55 НПБ 88-2001* п. 13.13 СП 5.13130.2009 Пособие к РД 78.145-93 | Измерение освещенности |
|  | Магазин сопротивления измерительный | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Многозначное измерение электрического сопротивления |
|  | Вольтметр | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | измерение напряжения |
|  | Осциллограф | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Регистрация измерение параметров и наблюдение электрических сигналов |
|  | Мегаомметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивлений |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 По ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Термоанемометр | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Психрометр | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Секундомер | п. 12.1.6, 12.12.7 НПБ 75-98 | Измерение интервалов времени |
|  | Автотрансформатор | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Плавное регулирование напряжения (в т.ч. под нагрузкой) |
|  | Пирометр |  | бесконтактное измерение температуры на расстоянии |
|  | Термометр ртутный | ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры воздуха |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Шумомер |  | Измерение уровня шума (громкости звука) |
|  | Генератор низкочастотных сигналов | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Генерация электрических сигналов с высокой точностью и стабильностью |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* | Соединение труб |
|  | Центратор | п.3.26 СНиП3.05.04-85* | Центрирование и зажим труб при сварке |
|  | Опрессовочное устройство | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Испытание на прочность и герметичность водо-и-газопроводов перекачивание жидкостей |
|  | Манометр | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Дифференциальный манометр | п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Компрессорная установка | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение температуры различных сред |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение объема жидкостей |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Линейка | п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение длины и расстояний |
|  | Динамометр | ГОСТ 21752-46 | Измерение по системе "человек-машина" маховики и штурвалы |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 по ГОСТ Р 51052-2002 | - |
|  | Трубогиб |  | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Манометр кл. 0,6 | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение избыточного давления |
|  | Манометр кл. 0,5 | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8. | Создание разряжения |
|  | Рулетка | НПБ 88-2001* | Измерение длины и расстояний |
|  | Мерные банки 250*250*150мм | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 | Измерение объема жидкостей |
|  | Поддоны металлические |  | Предназначены для проверки равномерности орошения защищаемой площади |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Термоанемометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Дифференциальный манометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Микроманометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение избыточного давления или разряжения разности давлений малых величин |
|  | Барометр-анероид | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение атмосферного и абсолютного давления |
|  | Психрометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Термопары | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение температуры различных сред |
|  | Магнитный толщиномер | п. 4.16, 5.3 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Секундомер | п. 1.4 ГОСТ 12.3.018-79 | Измерение интервалов времени |
|  | Тахометр | - | Измерение скорости вращения |
|  | Тягомер | ГОСТ 12.3.018-79 ГОСТ 2648-78 | Измерение избыточного давления и разряжения |
|  | Трос для прочистки вентканалов | - | - |
|  | Термометр ртутный от -50 до +50 | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры жидкостей |
|  | Трубогиб |  | Изгибание труб по заданному радиусу |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Линейка | п. 4.1, 4.2, 5.4, 5.5 СП 3.13130.2009 п. 3.17, 3.21 НПБ 104-03 | Измерение длины и расстояний |
|  | Шумомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение уровня шума (громкости звука) |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | Люксметр | Раздел 7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Прил. Б ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение освещенности |
|  | Яркомер | Приложение Б ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение яркости |
|  | Ксеноновый дуговой источник света | прил. В п. 5 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Накачка фотолюминофоров |
|  | Линейка | п.7.2,9.1.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Измерение длины и расстояний |
|  | Термоанемометр | прил. В п. 3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Психрометр | прил. В п. 3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Мегаомметр | п. 11.4ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Угломер | ГОСТ Р 12.4.026-2001, ГОСТ 17677 | Определение величины углов |
|  | Термометр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры жидкостей |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Ультразвуковой дефектоскоп | п.3.34 СНиП 3.05.04-85* п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | Раздел 3 СНиП 3.05.04-85* СНиП 3.05.01-85 | Соединение труб |
|  | Расходомер | Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение расхода и объема жидкостей |
|  | Манометр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Измерительные цилиндры 0,5 л и 1 л | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение объема жидкостей |
|  | Секундомер | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение интервалов времени |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Весы | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 |  |
|  | Термопара | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение температуры различных сред |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | Ультразвуковой дефектоскоп | СНиП 3.05.01-85 | Контроль качества сварных соединений |
|  | Сварочный аппарат | СНиП 3.05.01-85 | Соединение труб |
|  | Штангенциркуль | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
| Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов | Манометр | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 Раздел V НПБ 87-2001 | Измерение избыточного давления |
|  | Дифференциальный манометр | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение разности давлений жидкостей и газов, измерение расхода методом перепада давления |
|  | Компрессор воздушный | п.6.2 ГОСТ Р 51052-2002 | Создание избыточного давления |
|  | Магнитный толщиномер | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Ультразвуковой толщиномер (Еще нет в наличии но будет) |  | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Влагомер универсальный | п.3 ГОСТ 16363-98 п.4.1.3 ГОСТ 16363-98 | Измерение влажности воздуха, твердых и сыпучих материалов |
|  | Термоанемометр | - | Измерение скорости и температуры, также объема воздуха |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Зеркало монтажное | - | Осмотр труднодоступных мест |
|  | Шар стальной | - | Чистка труб |
|  | Пояс монтажный | ССБТ | Страховочное приспособление |
|  | Дальномер лазерный | - | Измерение расстояние до объекта измерения |
|  | Видеоскоп | - | Обследование вентканалов и дымоходов |
|  | Тягомер | - | Измерение избыточного давления и разряжения |
|  | Трос для прочистки дымоходов и вентканалов |  |  |
| Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | Секундомер | Разд. 6 ГОСТ Р 53292-2009 | Измерение интервалов времени |
|  | Магнитный толщиномер | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение толщины огнезащитного покрытия и стенок |
|  | Психрометр | п.4 ГОСТ 16363-98; Глава V НПБ 251-98 | Измерение относительной влажности воздуха и температуры |
|  | Штангенциркуль | п. 3.3 НПБ 232-96 | Измерение наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий |
|  | Микрометр | п.4 ГОСТ 16363-98; Глава V НПБ 251-98 | Высокоточное измерение малых размеров |
|  | Весы | п.6.2.1ГОСТ Р 53292-2009 ГОСТ 16363-98 | - |
|  | Влагомер универсальный | п.3 ГОСТ 16363-98 п.4.1.3 ГОСТ 16363-98 | Измерение влажности воздуха, твердых и сыпучих материалов |
|  | Ареометр | - | Измерение плотности жидкостей |
|  | РН –метр |  | Измерение значения РН (щелочность , кислотность) жидкостей |
|  | Горелка Бунзена |  | - |
|  | Анемометр крыльчатый | п.2 ГОСТ 12.3.018-79 п.5 ГОСТ Р 53300-2009 | Измерение скорости движения и объема воздуха |
|  | Термометр механический от +10 до + 150 | - | Измеряет температуру жидкостей |
|  | Пирометр |  | Бесконтактное измерение температуры на расстоянии |
|  | Вакуумметр | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8., | Измерение разряжения |
|  | Вакуумный насос | НПБ 87-2001 Раздел V п.8 Раздел VI п.27 27. (п. 6.1.8), Раздел IV 6.1.8., | Создание разряжения |
|  | Прибор комбинированный | ГОСТ Р 53292-2009 п. 6.4.1.1 ГОСТ 16363-98 | Оценка качества по огнезащите материалов, изделий и конструкций |
|  | Сушильный шкаф | ГОСТ Р 53292-2009 ГОСТ 16363-98 п. 6.2.1 | Сушка и термическая обработка |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | Зарядная станция для углекислотных огнетушителей | Разделы 9 и 11 НПБ 166-97 | Зарядка огнетушителей углекислотой |
|  | Безопасный источник освещения | Раздел 9 НПБ 166-97 | Освещение с использованием низкого напряжения |